|  | ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ ЗАЯЦЬ ВАСИЛЬ АНДРІЙОВИЧ _________________________________________________________________________________ м.Івано-Франківськ м.т.+38-067-284-94-23, +38-095-108-33-43, E-mail: zaiats1956@gmail.com Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 16.08.2018р. 21190000000036749 |
| --- | --- |

с.Дички

Рогатинської міської ради

Івано-Франківської області

Детальний план території земельних ділянок за межами населеного пункту, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, власниками яких є ТзОВ «Ґудвеллі Україна»

Замовник: Рогатинська міська рада

Фізична особа- підприємець                                                     ______________ Заяць В.А.

Головний архітектор проекту                                                      _______________ Заяць В.А.

Кваліфікаційний сертифікат

№001963

м.Івано-Франківськ

2022р.

# Детальний план території земельних ділянок за межами населеного пункту с.Дички Рогатинської міської ради Івано-Франківської області, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, власниками якого є ТзОВ «Ґудвеллі Україна» розроблено відповідно до чинних нормативних документів станом на жовтень 2022 року.

Детальний план території розглядається і затверджується виконавчим органом місцевої ради.

Детальний план території не підлягає експертизі.

Головний архітектор проекту				  В.Заяць

Кваліфікаційний сертифікат

Серія АА №001963

Зміст

Пояснювальна записка

Передмова

- Вступ                                                                                                                            6

- Перелік матеріалів детального плану території                                                       8

- Опис природніх, соціально-економічних і містобудівних умов                                8

- Оцінка існуючої ситуації: стану навколишнього середовища,використання території, характеристика (за видами, поверховістю,технічним станом) будівель, об’єктів культурної спадщини,земель історико-культурного призначення, інженерного обладнання,транспорту, озеленення і благоустрою, планувальних обмежень.                                                                                                                   11

- Розподіл територій за функціональним використанням, розміщення забудови на вільних територіях та за рахунок реконструкції,структура забудови, яка пропонується.                                                                                                              15

- Характеристика інших видів використання території (житлова, виробнича, рекреаційна, курортна, природоохоронна тощо)                                                      16

- Пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій,передбачених для перспективної містобудівної діяльності, в т.ч. для розміщення об’єктів                  соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.                                          16

- Переважні, супутні види використання територій, містобудівні умови та обмеження (уточнення).                                                                                             16

- Основні принципи планувально-просторової організації території.                        18

- Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів та велосипедних доріжок, розміщення гаражів і автостоянок.                                                                                                                21

- Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж, споруд.                        22

- Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання                      підземного простору.                                                                                                  24

- Комплексний благоустрій та озеленення території.                                                 24

- Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього природного середовища.                                                                                                                24

- Протипожежні заходи та заходи з цивільного захисту                                             25

- Заходи щодо реалізації детального плану на етап від 3 років до 7 років.              35

- Перелік вихідних даних (Додаток Б)                                                                         35

- Техніко-економічні показники (Додаток В)                                                               47

Висновки

Графічні матеріали

1.Схема розташування території у планувальній структурі частини району, М довільний;

2.План існуючого використання території (опорний план) з схемою планувальних обмежень, М 1:1000;

3.Проектний план з планом червоних ліній, схема організації руху транспорту та пішоходів, М 1:1000;

4.Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору М 1:1000;

5.Схема інженерної підготовки території та вертикального планування, М 1:1000;

6.Поперечні профілі вулиць, М 1:200.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

#### 1.Вступ

Детальний план території земельних ділянок за межами населеного пункту с.Дички Рогатинської міської ради Івано-Франківської області, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, власниками якого є ТзОВ «Ґудвеллі Україна» виконано приватним підприємцем Заяць Василь Андрійович, ГАП – Заяць Василь Андрійович (кваліфікаційний сертифікат АА №001963)

Детальний план території виконано відповідно до:

-  Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» №3038-VI від 17.02.2011;

- ДБН Б.2.2-12:2019  «Планування та забудова територій»;

- ДержСанПІН, 2007р. «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджені Міністерством охорони здоров’я України (наказ №362 від 02.07.2007 р.) із змінами»;

- ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;

- ДБН В.2.3-5:2018	 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

- ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»;

- ДБН В.2.5-75-2013 «Каналізація. Зовнішні мережі і споруди»;

- ВНТП-АПК-02.05 «Свинарські підприємства»

- ДСТУ Н Б В.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків та категорії складності об’єктів будівництва»;

- ДБН В.2.2-1-95 Будівлі і споруди для тваринництва;

-  інші нормативні документи.

Детальний план території – містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території. Детальний план у межах населеного пункту уточнює положення генерального плану населеного пункту та визначає планувальну організацію та розвиток частини території. Детальний  план розробляється з метою уточнення планувальної структури та функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації частини території населеного пункту або території за його межами.

Детальний план території визначає:

- принципи планувальної організації забудови;

- червоні лінії та лінії регулювання забудови;

- функціональне призначення та параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок;

- планувальні обмеження використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами;

- черговість та обсяги подальшої діяльності щодо:

- проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території;

- створення транспортної інфраструктури;

- організації транспортного і пішохідного руху, розміщення місць паркування транспортних засобів;

- охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки;

- комплексного благоустрою та озеленення;

- використання підземного простору тощо.

#### Вихідна інформація

При розробленні детального плану території земельних ділянок за межами населеного пункту с.Дички Рогатинської міської ради Івано-Франківської області, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, власниками якого є ТзОВ «Ґудвеллі Україна», використано наступні матеріали:

- Рішення сесії Рогатинської міської ради №5015 від 28.06.2022р.

- Топографо-геодезична зйомка земельної ділянки;

- Лист департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури «Про врахування державних інтересів при розроблені  детального плану території»;

- Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи №12.2-18-4/5671 від 13.09.2022р.

- Протокол Державної санітарно-епідеміологічної експертизи №271 від 05.07.2022р.

- Завдання на проектування.

2.Перелік матеріалів детального плану території

Детальний план території складається з текстової частини (пояснювальна записка) та графічних матеріалів.

Перелік матеріалів детального плану території подано в таблиці 2.1

Перелік матеріалів детального плану території

Таблиця 2.1

| №п/п | Найменування | На чому виконано | Масштаб | Інв.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І.Текстова частина |  |  |  |
| 1. | Пояснювальна записка | Книга на ___ аркушах |  |  |
|  | ІІ.Графічні матеріали |  |  |  |
| 1. | 1.Схема розташування території у планувальній структурі частини району | білий папір | довільний |  |
| 2. | План існуючого використання території (опорний план) з схемою планувальних обмежень | білий папір | 1:1000 |  |
| 3. | Проектний план з планом червоних ліній та схема організації руху транспорту і пішоходів | білий папір | 1:1000 |  |
| 4. | Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору | білий папір | 1:1000 |  |
| 5. | Схема інженерної підготовки території та вертикального планування | білий папір | 1:1000 |  |
| 6. | Поперечні профілі вулиць | білий папір | 1:200 |  |

Проектну документацію  виготовлено в 4-х примірниках.

-     примірники №2,3,4-замовнику.

3. Опис природніх, соціально-економічних і містобудівних умов

Село Дички – село Рогатинської міської ради Івано-Франківської області.

Відстань від с.Дички до м.Рогатин складає 13 км, до обласного центру м.Івано-Франківськ – 73 км. Відстань до найближчої залізничної станції м.Рогатин – 13км.

Село розташоване  в північній частині Рогатинської територіальної громади.

Клімат території помірно-континентальний. Село на межі достатньо зволоженого теплого (Придністров(я) і надмірного зволоження помірно-теплого (Передкарпатське передгір(я).

Середня максимальна температура найжаркішого місяця +23,90 С, а в найхолодніший  місяць -20,50 С. Гранична швидкість вітру 10 м/сек. Вітри переважають західні, північно-західні, південно-східні та східні.

Кліматологічну характеристику температури зовнішнього повітря наведено у таблиці у таблиці 3.1

Таблиця1

| місяць | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| to | -4,3 | -2,6 | 1,7 | 8,1 | 13,6 | 16,7 | 18,3 | 17,7 | 13,4 | 8,0 | 2,5 | -2,4 |
| A | 7,8 | 7,7 | 8,8 | 10,8 | 11,4 | 11,0 | 11,0 | 11,4 | 11,2 | 10,4 | 7,2 | 6,7 |

Згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія» в таблиці 2 наведено характеристику вітрів в січні та в липні по метеостанції Івано-Франківськ.

Характеристика вітру в січні та в липні по метеостанції Івано-Франківськ (%).

Таблиця 2

| Метеостанції | Повторюваність напряму вітру, % Середня швидкість вітру, м/с |
| --- | --- |
|  | Пн | ПнС | С | ПдС | Пд | ПдЗ | З | ПнЗ | Штиль |
| Івано-Франківськ (січень) | 3,5 3,3 | 1,8 2,0 | 13,9 3,4 | 17,1 3,5 | 5,4 2,8 | 11,9 3,7 | 27,1 4,9 | 19,3 4,8 | 34,9 |
| Івано-Франківськ (липень) | 8,4 3,5 | 4,1 2,8 | 9,7 3,1 | 7,6 3,3 | 4,0 2,9 | 10,5 3,0 | 29,1 3,8 | 26,6 4,3 | 29,7 |

Роза вітрів за швидкістю вітру

рис.1

Роза вітрів за повторюваністю вітру

рис.2

4.Оцінка існуючої ситуації: стану навколишнього середовища, використання території, характеристика (за видами, поверховістю, технічним станом) будівель, об’єктів культурної спадщини, земель історико-культурного призначення, інженерного обладнання, транспорту, озеленення і благоустрою, планувальних обмежень.

Земельні ділянки, на які розробляється детальний план території, розташовані за межами населеного пункту с.Дички Рогатинської міської ради.

Ділянка №1

Земельна ділянка багатокутної неправильної форми. Рельєф ділянки має невеликий ухил (0,086%) з півночі на південь. Також ділянка пересічена ярами, які служать канавами для відводу поверхневих вод.

Під’їзд до території здійснюється з південної сторони з місцевої дороги районного значення С091015.

Площа ділянки становить 8,3465га.

Кадастровий номер ділянки: 2624481701:02:003:0150.

Використання: для іншого сільськогосподарського призначення;

Призначення: 01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення;

Категорія: землі сільськогосподарського призначення

Місце розташування земельної ділянки №1

Дана територія межує:

  - з південної сторони – з місцевою дорогою районного значення С091015;

  - з західної та північної сторони – з землями запасу села (земельна ділянка з кадастровим номером 2624481700:02:003:0173);

  - з східної сторони – з землями запасу села (прибережна захисна смуга).

На даній території розташовані стайні для відгодівлі свиней, загальна вмістимість яких складає 7764 голів свиней (6309 свиней на відгодівлі та 1455 на дорощування).

На ділянці розташовані також і інші об’єкти, перелік та характеристика яких подана нижче в таблиці 4.1

Ділянка №2

Земельна ділянка чотирикутної правильної форми. Рельєф ділянки має невеликий ухил (0,056%) з північного заходу на південний схід. Площа ділянки становить 0,36га.

Під’їзд до території здійснюється з території ділянки №1 з східної сторони.

Кадастровий номер ділянки 2624481700:02:003:0170.

Використання: для іншого сільськогосподарського призначення;

Призначення: 01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення;

Категорія: землі сільськогосподарського призначення

Місце розташування земельної ділянки №2

Дана територія межує з усіх сторін з землями запасу села (земельна ділянка з кадастровим номером 2624481700:02:003:0173).

На ділянці розташовані об’єкти, перелік та характеристика яких подана нижче в таблиці 4.1

Характеристика об’єктів, які

розташовані на земельних ділянках

Таблиця 4.1

| №п/п | Назва об’єкту | Площа, м2 |
| --- | --- | --- |
| Ділянка №1 |
| 1 | Адмінбудинок | 216,3 |
| 2 | Стайня відгодівлі №1 | 1596,8 |
| 3 | Стайня відгодівлі №2 | 1595,5 |
| 4 | Стайня відгодівлі №3 | 1598,7 |
| 5 | Стайня відгодівлі №4 | 1581,8 |
| 6 | Стайня відгодівлі №5 | 1698,6 |
| 7 | Стайня відгодівлі №6 | 1699,2 |
| 8 | Будівля дезинфекції | 90,3 |
| 9 | Кормоцех | 786,3 |
| 10 | Склад мертвих свиней | 47,5 |
| 11 | Склад | 880,7 |
| 12 | Септик №1 | 69,8 |
| 13 | Септик №2 | 85,6 |
| 14 | Септик №3 | 93,0 |
| 15 | Септик №4 | 80,6 |
| 16 | Септик №5 | 74,4 |
| 17 | Септик №6 | 8,1 |
| 18 | Пожежний резервуар №1 | 121,0 |
| 19 | Пожежний резервуар №2 | 121,0 |
| 20 | Гноєсховище | 900,0 |
| 21 | Трансформаторна підстанція | 35,6 |
| Ділянка №2 |
| 22 | Водонапірна вежа |  |
| 23 | Свердловина води |  |

Згідно вихідних даних, наданих замовником, кількість свиней, що містяться в шести свинарниках становить 6309 голів на відгодівлю та 1455 голів на дорощування.

Територія свинокомплексу по периметру огороджена парканом. Автомобільні дороги та під’їзди до свинарників улаштовані з твердим покриттям.

Фото1.

Фото 2.

Ділянка забезпечена об’єктами інженерної інфраструктури.

  - Електропостачання

Живлення будівель та споруд на земельній ділянці забезпечується від повітряних ліній електропередач 0,4 кВ, які підходять до комплектної трансформаторної підстанції 10/0,4 кВ, що розташована в південній частині ділянки, та яка, в свою чергу, живиться від ПС Рогатинської РЕМ через три повітряні ЛЕП 10 кВ.

  - Газопостачання

Газопостачання земельної ділянки забезпечене газопровідом        тиску від Рогатинського ГРС.

  - Водопостачання

Будівлі та споруди даного комплексу забезпечені водопостачанням через водонапірну вежу та свердловини, які розташовані на земельній ділянці №2. Дебет свердловини становить 10м3/год.

  - Каналізація побутова

На даний час централізована побутова каналізація на підприємстві відсутня. Нечистоти зливаються у вигріб з вивезенням стічних вод на місцеві каналізаційні очисні споруди згідно діючого договору.

  - Каналізаційна гноєсистема

Біля кожного свинарника розташовані резервуари, куди зливається увесь гній через каналізаційну гноєсистему. Далі від цих резервуарів гній потрапляє в загальне гноєсховище (лагуну). Лагуна очищається два рази на рік (навесні та восени). Гній вивозять на поля для підживлення грунту.

- Розподіл територій за функціональним використанням, розміщення забудови на вільних територіях та за рахунок реконструкції, структура забудови, яка пропонується.

На час розроблення детального плану території, цільове використання земельних ділянок – Для іншого сільськогосподарського призначення (код цільового призначення 01.13).

Режим забудови території проектування передбачає використання даної території для розміщення сільськогосподарського підприємства (ферма для вирощування свиней на 11910 голів без забійного цеху).

За функціональним призначенням територія розділена на:

  - Виробнича зона;

  - Адміністративно-господарча зона.

На виробничій зоні передбачається:

  - розміщення 11 стаєнь відгодівлі (6 існуючих, 5 проектних);

  - буферна стайня;

  - рампа приймання та продажу свиней;

  - кормоцех;

  - склад мертвих свиней;

  - гноєсховище «лагуна»;

  - гноєсховище;

  - септики для гною;

  - інсинератор (утилізаційне обладнання);

  - проїзди з твердим покриттям для обслуговування свинарників.

На адміністративно-господарчій зоні передбачається:

  - адміністративно-господарська будівля;

  - будівля дезінфекції;

  - складське приміщення;

  - пожпост та пожрезервуари;

  - водонапірна вежа та свердловини водопостачання (територія забору води);

  - споруди для очищення побутової каналізації;

  - котельня;

  - територія для тимчасового зберігання автомобілів.

Територію, визначену детальним планом для містобудівного освоєння, слід  використовувати за функціональним призначенням.

За проектною документацією даного детального плану території цільове призначення земельної ділянки залишається без змін – землі для іншого сільськогосподарського призначення (код цільового призначення 01.13).

- Характеристика інших видів використання території (житлова, виробнича, рекреаційна, курортна, природоохоронна тощо)

Земельні ділянки призначені для іншого сільськогосподарського використання (свиноферма). Інших видів використання території не передбачається.

- Пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, передбачених для перспективної містобудівної діяльності, в т.ч. для розміщення об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.

Режим використання та забудови території проектування визначається з урахуванням діючої містобудівної документації та наявних планувальних обмежень.

Режим  забудови території обумовлений необхідністю розвитку території, виділення елементів планувальної структури території проектування, встановлення параметрів розвитку елементів планувальної структури та меж зон розміщення об'єктів капітального будівництва, визначення меж земельної ділянки.

При цьому, детальним планом передбачені обмеження на використання території від інженерних мереж та споруд (повітряні лінії електропередач, водопроводи, газопроводи, каналізаційні мережі тощо).

На території детального плану пам'яток історії, археології не фіксуються.

- Переважні, супутні види використання територій, містобудівні умови та обмеження (уточнення).

Переважні види  використання:

- сільськогосподарські підприємства;

- фермерські будівлі (свиноферма);

Супутні види використання:

- транспортні комунікації;

- адміністративні об'єкти, що пов'язані з функціонуванням свиноферми;

- автомобільні стоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів, для обслуговування даного об'єкту;

- об'єкти та споруди інженерних мереж (водопостачання, каналізації, газопостачання, електромережі);

- об'єкти пожежної охорони (пожежні пости, пожежні гідранти, пожежні резервуари, пожежні водойми);

Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки

Загальні дані:

а) Назва об’єкта для будівництва – територія для будівництва та обслуговування свиноферми на 11910 голів свиней;

б) Інформація про замовника – Рогатинська міська рада;

в) Адреса будівництва або місце розташування об’єкта –вул.Шевченка,4, м.Рогатин, Івано-Франківська область;

г) Документ, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою – договори оренди земельних ділянок (ділянка №1: кадастровий номер ділянки 2624481701:02:003:0150, площа ділянки 8,3465га; ділянка №2: кадастровий номер ділянки 2624481700:02:003:0170, площа ділянки 0,36га);

д) Площа земельних ділянок: 8,3465га та 0,36га;

е) Цільове призначення земельних ділянок – 01.13 землі для іншого сільськогосподарського призначення

Містобудівні умови та обмеження

| №п/п | Містобудівна умова та обмеження | Нормативний документ, що регламентує обмеження |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид об’єкта містобудування | Будівництво свиноферми |
| 2. | Гранично допустима висота будівель | До 10 метрів |
| 3. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Мінімальна щільність забудови 24-28% |
| 4. | Максимально допустима щіль-ність населення (для житлової забудови) | Не нормується (земельна ділянка відно-ситься до земель сільськогосподарського призначення) |
| 5. | Відстань від об’єкта, який проек-тується до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови | Відстань від межі проектної ділянки до червоної ліній вулиці з житловою забудовою становить 185м. |
| 6. | Планувальні обмеження : (прибережні захисні смуги; санітар-но-захисні та інші охоронні зони ). | -Санітарно-захисна зона даного підприємства, згідно Висновку Державної санітарної-епідеміологічної експертизи від 13.09.2022р. від 12.2-18-4/5671, становить: 385м у північно-західному напрямку (с.Яглуш); 185м у південно-східному напрямку; 310м у південному напрямку (с.Дички). За іншими напрямками сторін світу залишається нормативна СЗЗ розміром 1500м. -Зона санітарної охорони свердловини – 30м |
| 7. | Мінімально допустимі відстані від об’єктів, які проектуються, до існуючих будівель та споруд. | 185 метрів |
| 8. | Охоронні зони інженерних комунікацій | Згідно ДБН Б.2.2-12:2019; профільної нормативної документації та перед проектних розробок |
| 9. | Вимоги до необхідності прове-дення інженерних вишукувань | Згідно з ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 10. | Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благо-устрою) | Виконати благоустрій ділянки по всій території, яка вільна від забудови. |
| 11. | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку | Внутрішні проїзди з твердим покриттям виробничої зони. Рух транспорту для адміністративно-господарського блоку згідно Схеми руху транспорту та пішоходів. |
| 12. | Вимоги щодо забезпечення необ-хідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Не висуваються |
| 13. | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Згідно вимог ст..36 «Про охорону культурної спадщини» в разі виявлення під час проведення земляних робіт знахідок археологічного або історичного характеру, виконавець робіт зобов’язаний зупинити їх подальше ведення і протягом однієї доби повідомити співробітників ДП НДЦ «Охоронна археологічна служба України» |

- Основні принципи планувально-просторової організації території.

При проектуванні свинарських ферм (свинокомплексу), а також окремих будівель і споруд, що входять до її складу, необхідно користуватись діючими нормами технологічного проектування, в яких викладені спеціальні вимоги до проектно-технологічних рішень.

Типи, структуру і розміри підприємств, систему утримання свиней, номенклатуру і види окремих будівель і споруд, приймають у залежності від напрямку і спеціалізації господарства з урахуванням природно-кліматичних умов району будівництва.

Свинарське підприємство має бути забезпечене кормами, водою, електроенергією, теплом та зручними під’їздними шляхами для підвезення кормів, вивезення готової продукції та гною.

Адміністративно-господарські приміщення, ремонтні майстерні, гаражі розташовують згідно з чинними ветеринарно-санітарними та санітарними нормами.

При проектуванні свинарських підприємств слід передбачати поділ їх території на функціональні зони та доцільно робити блокування (об’єднання) будівель та споруд основного виробничого та обслуговуючого призначення з метою підвищення компактності забудови, скорочення довжини всіх комунікацій та площі приміщень.

Утримування тварин здійснюється за сучасною технологією, яка передбачає перебування тварин у спеціалізованих приміщеннях із щілинними підлогами, без вигулу.

На свинокомплексі застосовується трьохфазна технологія вирощування свиней, яка дозволяє для різних статевовікових груп свиней використовувати станки різних конструкцій. Годування свиней проводиться комбікормом власного виробництва.

На території підприємства передбачені наступні основні споруди:

      - Адміністративне приміщення;

      - Будівля дезінфекції. Дане приміщення використовується для переодягання та підготовки до роботи техпрацівників;

      - Коридор. Стайні для відгодівлі, будівля для дезінфекції, буферна стайня з’єднуються між собою коридором, який призначений для переміщення техпрацівників,  перегону свиней (при потребі), а також для прокладання інженерних мереж. Ширина даного коридору становить 3 метри.

      - Кормоцех. На території підприємства розташований кормоцех, куди кожного дня завозиться їжа для відгодівлі свиней. Кормоцех розташовують окремо від свинарника та інших будівель з влаштуванням в’їзду на ділянку кормоцеху.

      - Стайня відгодівлі. На території планується розмістити 11 будівель стаєнь (6 – існуючі, 5 – проектні). Загальна площа підлоги даних приміщень складає 16259,5м2 (9770,6м2 – існуючі, 6488,9м2 – проектні) . Дане підприємство планує збільшувати свою потужність по вирощуванню свиней до  11910 голів. При цьому на відгодівлю 8460 голів, а на дорощування 3450 голів.

Згідно ДБН В.2.2-1-95 Будівлі і споруди для тваринництва (додаток 1), загальна площа приміщень свинарників-відгодівельників (місткістю більше 1000 голів) повинна становити 1,6-1,7м2/голову, а для свинарників на дорощування – 0,8-0,9м2/голову. Таким чином загальна потреба питомої площі приміщень для утримання свиней становить 16296,0м2, що забезпечить вмістимість проектної кількості свиней:

- 8460х1,6м2=13536,0 м2 – для відгодівлі свиней;

- 3450х0,8м2=2760 м2 – для дорощування.

Згідно інформації наданої замовником, щодо кількості свиней в розрізі відгодівля/дорощування, місць в кожній стайні, та загальну кількість свиней по свинокомплексу в с.Дички , можемо зазначити наступне, що вимоги до благополуччя свиней відповідно до європейських стандартів, згідно яких :

-на одну свиню дорощування (до 30 кг) припадає 0,3 кв.м. площі,

-на одну свиню відгодівлі (85-110 кг) припадає 0,65 кв.м. площі.

Згідно вихідних даних наданих замовником:

Всього кількість свиней відповідно до європейських стандартів:

- в стайнях відгодівлі (85-110 кг) – 18 773 шт,

- в стайнях дорощування (до 30 кг) – 4 420 шт.

      - Склад мертвих свиней. Проектом передбачається організацію приміщення для складування мертвих свиней. Утилізація свиней передбачається через спалювання в утилізаторі, який розташований на території свинокомплексу.

      - Буферна стайня. Проектом пропонується передбачити буферну стайню для тимчасового утримання свиней перед продажем.

      - Гноєсховище «лагуна». Проектом пропонується експлуатація існуючого гноєсховища.

      - Септики (гноєзбірник). На підприємстві біля кожного свинарника є діючі септики (закриті гноєзбірники), куди зливається гній від свинарників для тимчасового накопичування протягом двох тижнів. Проектом передбачається будівництво нових септиків біля проектних свинарників.

      - Пожпост. Проектом передбачається будівництво пожпосту для зберігання пожежної техніки. Детальний опис викладений в розділі 15 даної записки.

Розташування допоміжних цехів, дільниць, відділень, допоміжних складських приміщень на свинофермі повинно забезпечувати не тільки потоковість технологічних процесів, але й можливість проведення ветеринарно-санітарного контролю за якістю сировини, виготовлення продукції, миття, прибирання та дезінфекції.

При планувально-просторовій організації території, детальним планом пропонується розміщення наступних об'єктів, характеристика яких представлена в таблиці 9.1

Експлікація будівель та споруд

Таблиця 9.1

| Назва об’єкту | Поверхо-вість | Кількість, шт | Розмір, м | Площа забудови, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адміністративна будівля | 2 | 1 |  | 216,3 |
| Коридор | 1 | 1 |  | 172,2 |
| Стайня відгодівлі №1 | 1 | 1 |  | 1596,8 |
| Стайня відгодівлі №2 | 1 | 1 |  | 1595,5 |
| Стайня відгодівлі №3 | 1 | 1 |  | 1598,7 |
| Стайня відгодівлі №4 | 1 | 1 |  | 1581,8 |
| Стайня відгодівлі №5 | 1 | 1 |  | 995,6 |
| Стайня відгодівлі №6 | 1 | 1 |  | 1698,6 |
| Стайня відгодівлі №7 | 1 | 1 |  | 995,6 |
| Стайня відгодівлі №8 | 1 | 1 |  | 1699,2 |
| Стайня відгодівлі №9 | 1 | 1 |  | 920,7 |
| Стайня відгодівлі №10 | 1 | 1 |  | 1118,4 |
| Стайня відгодівлі №11 | 1 | 1 |  | 2458,6 |
| Буферна стайня | 1 | 1 |  | 85,4 |
| Рампа приймання свиней | 1 | 1 |  | 41,9 |
| Рампа продажу свиней | 1 | 1 |  | 34,6 |
| Утилізатор | - | 1 |  | 34,2 |
| Будівля дезінфекції | 1 | 1 |  | 90,3 |
| Кормоцех | 1 | 1 |  | 41,0 |
| Силоса для кормів | - |  |  | 100,0 |
| Склад мертвих свиней | 1 | 1 |  | 47,5 |
| Господарський склад | 1 | 1 |  | 806,0 |
| Гноєсховище | - | 1 |  | 900,0 |
| Гноєсховище «Лагуна» | - | 1 |  | 6210,0 |
| Септик №1 (гноєзбірник) | - | 1 |  | 69,8 |
| Септик №2 (гноєзбірник) | - | 1 |  | 93,0 |
| Септик №3 (гноєзбірник) | - | 1 |  | 80,6 |
| Септик №4 (гноєзбірник) | - | 1 |  | 74,4 |
| Септик №5 (гноєзбірник) | - | 1 |  | 8,1 |
| Септик №6 (гноєзбірник) | - | 1 |  | 16,0 |
| Генератор | - | 1 |  | 11,1 |
| Трансформаторна підстанція | - | 1 |  | 35,6 |
| Каналізаційна насосна станція | - | 1 |  | 16,0 |
| Водонапірна вежа | - | 1 |  |  |
| Свердловина води | - | 1 |  |  |
| Очисні споруди | - | 1 |  | 35,0 |
| Пожежний резервуар | - | 2 |  | 121,0 |
| Пожпост | 1 | 1 |  | 35,2 |
| Мийка автотранспорту | 1 | 1 |  | 156,4 |

При розробці проекту передбачено принципові рішення з питань інженерного забезпечення (водопостачання, каналізування, теплопостачання, електропостачання, протипожежні заходи) згідно технічних умов та нормативів. Проектом передбачено комплексний благоустрій земельної ділянки. Вздовж межі території даного підприємства, а також між окремими будівлями  створені протипожежні проїзди та  зелена зона за рахунок насадження дерев та чагарників, а також посіву однорічних та багаторічних трав.

10. Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів та велосипедних доріжок, розміщення гаражів і автостоянок.

Дана ділянка, на яку розробляється детальний план, розташована за межами населеного пункту. Під’їзд до території здійснюється з районної дороги місцевого значення.

Детальним планом передбачено три заїзди-виїзди на територію з північної сторони земельної ділянки №1. Один заїзд передбачено до адміністративно-господарської зони (адмінприміщення, будівля дезінфекції, рампа приймання та продажу свиней тощо), два інших – до виробничої зони (стайні відгодівлі, гноєсховище лагуна, резервуари гноєсховища, склад мертвих свиней тощо).

По території виробничої зони передбачений рух спецтехніки по роздачі кормів, обслуговування стаєнь, для вирішення різних виробничих питань. та рух спецтехніки для вивозу посліду.

На території свиноферми, в адміністративно-господарській зоні передбачено стоянки для автомобілів, параметри яких подано в таблиці 10.1

Таблиця 10.1

| №п/п | Назва | Розмір стоянки | Кількість машиномісць | Площа стоянки, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоянка для авто-мобілів | 5,50х14,00 | 3 | 231,0 |

На кресленні Проектний план з планом червоних ліній, схема руху транспорту та пішоходів подано рух зовнішнього та внутрішнього транспорту та рух пішоходів.

11. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж, споруд.

Водопостачання та каналізація

Свинарські підприємства повинні бути забезпечені водою питної якості згідно з діючими стандартами «Вода питна». У разі необхідності здійснюють відповідну обробку води.

Для подачі води на господарсько-питні потреби підприємства обладнують водопроводом.

Перерва у подачі води для напування свиней і приготування кормів допускається не більше 3 годин, у нічний час – до 6 годин.

Водопостачання свинокомплексу здійснюється від існуючої свердловини, глибиною 117 метрів з дебетом 10м3/год та водозабору, які розташована на ділянці №2.

Згідно ВНТП –АПК-02.05 Свинарські підприємства (табл..18) нижче в табл..11.1 поданий розрахунок загальної потреби водопостачання.

Норми витрати води для свиней за добу

Таблиця 11.1

| Група тварин | Загальна кількість свиней |  | Норми споживання води на одну голову, л/добу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього | у тому числі | Загальна потреба води, л/добу |
|  |  |  | Напування тварин | Миття годівниць та приби-рання приміщень на суцільній підлозі | Миття годівниць та приби-рання приміщень на щілинній підлозі |  |
| Свині на відгодівлі | 8460 | 13,00 | 6,00 | 4,50 | 2,00 | 109980 |
| Відлучені поросята | 3450 | 5,00 | 2,00 | 1,50 | 0,80 | 17250 |
| Разом |  |  |  |  |  | 127230 (127,23м3/добу) |

Для відведення нечистот (гною) зі свинарників, проектом передбачено використання існуючих та будівництво нових резервуарів біля свинарників.

Періодично гній зі свинарників спрямовується в підземні закриті герметично облаштовані резервуари. Звідти по самопливній каналізації та по напірній каналізації  нечистоти потрапляють до гноєсховища закритого типу «лагуна».

Проектом пропонується будівництво каналізаційної насосної станції на території свиноферми.

Очищення гноєсховища проводиться двічі на рік (навесні та восени). Гній вивозиться на поля для підживлення грунту.

Нижче в таблиці приведені розрахунки об’єму утворення нечистот.

Добові виділення калу та сечі від однієї тварини при багатокомпонентній годівлі вологими мішанками

| Групи тварин | Вихід екскрементів та їх склад | Кількість свиней, шт | Разом екскрементів,т |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всього, кг | У тому числі |  |  |
|  |  | кал,кг | сеча,кг |  |  |
| Свині на відгодівлі | 17 | 9 | 8 | 8460 | 143,82 |
| Відгодівельний молодняк | 7,5 | 5 | 2,5 | 3450 | 25,88 |
| Разом |  |  |  |  | 169,70 |

Самопливна система безперервної дії застосовується в свинарниках без використання підстилки при годівлі тварин рідкими і сухими комбікормами без включення в раціон силосу і зеленої маси та за умов виключення попадання кормів у гнойові канали.

Поверхневі зливові води відводяться по існуючій системі свинокомплексу. Умовно чисті зливові стічні води використовуються для поливу території. Забруднені зливові стічні води із ділянок території з твердим покриттям попередньо очищаються на локальних очисних спорудах від нафтопродуктів та завислих речовин.

Для побутової каналізації, проектом передбачається будівництво очисних споруд.

Водовідведення господарсько-побутової каналізації становить 0,77 м3/добу.

Газопостачання

Дане підприємство забезпечене газопостачанням високого тиску від Рогатинської ГРС.

Газопостачання необхідне для обігріву свинарників.

Електропостачання

Живлення електроенергією ділянки здійснюватиметься від існуючої  комплектної трансформаторної підстанції, яка розташована на території свиноферми.

Заходи, які пов'язані з підключенням до електромереж, визначаються на наступних стадіях проектування згідно з технічними умовами відповідних служб.

Теплопостачання

Для опалення свинарників та адміністративного корпусу в холодний період року встановлені газові інфрачервоні нагрівачі, котли, які працюють на природньому газі та один котел, який працює на дровах.

Проектом передбачається будівництво котельні в одному зі свинарнику (стайня №4).

Всі розрахунки по кількості споживання тепла будуть проводитись на наступних стадіях проектування.

12. Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання підземного простору.

Вертикальне планування території виконується з урахуванням таких основних  вимог:

а) максимального збереження існуючого рельєфу;

б) відведення поверхневих вод із швидкостями, які виключають ерозію ґрунтів (передбачено самопливне водовідведення поверхневих вод до очисних споруд).

в) мінімального обсягу земляних робіт.

Система зливної каналізації є обов'язковим елементом інженерного забезпечення.

Розробка конкретних заходів щодо організації рельєфу ділянки проектування, будівництва водовідвідних лотків і мережі дощової каналізації виконується на наступній стадії проектування (проект та робоча документація).

Підземний простір використовується для прокладання інженерних мереж (при потребі).

13. Комплексний благоустрій та озеленення території.

В межах детального плану території передбачається влаштування під'їздів та проїздів з твердим покриттям, озеленення території, вільної від забудови.

14. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища.

Згідно Протоколу Державної санітарної-епідеміологічної експертизи від 05.07.2022р.№271, з метою забезпечення нормативних рівнів впливу свинокомплексу під час експлуатації на підприємстві в 2016 р. була реалізована низка заходів, які дозволили зменшити викиди забруднювальних речовин на 45 % та відповідно значно покращити санітарно-епідеміологічну та еколого-гігієнічну ситуацію на прилеглій до підприємства території, а саме:

1. До кормів тварин додається порошок NS Актив, який володіє особливою здатністю поглинати воду та забруднювальні речовини. Згідно з дослідженнями Празького науково-дослідного інституту сільськогосподарської техніки VUZT, введення порошку NS Актив у раціон тварин дозволяє зменшити викиди забруднювальних речовин до 23 %.

2. Для прискорення процесів біологічного розкладу гною застосовують біопрепарат «Еколайн» (висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 16.02.2016 р. № 05.03.02-03/4234). Біоактиватор «Еколайн» містить 6-12 видів природних, виділених науковими методами, мікроорганізмів, здатних ефективно використовувати органічну і біогенну складові гною в якості джерела енергії для життєдіяльності, руйнуючи при цьому складні органічні сполуки до більш простих, з утворенням води і вуглекислоти. Мікробіологічній деструкції з подальшою метаболізацією піддаються як органічні речовини, що становлять тверду фракцію гною, так і продукти їх розкладу, включно з леткими органічними сполуками, які мають неприємний запах. При внесенні препарату у відходи обсяг викиду всього спектру органічних летких речовин в атмосферу, в т. ч. аміаку, сірководню, метилмеркаптану та ін., скорочується на 80-90 %, термін знешкодження і дозрівання гною зменшується до 2- 3 місяців замість 6, норма внесення перепрілого гною на поля зростає в 2 рази.

3. В результаті виведення з експлуатації гноєсховища, гній від тварин, який надходить у підземні гноєнакопичувачі закритого типу для тимчасового накопичення впродовж двох тижнів, передається СФГ «Надія» для подальшого поводження з ним. Система видалення гною у гноєнакопичувачі передбачається самопливна та напірна.

З метою зменшення викидів забруднювальних речовин, у свинарниках  становлені прилади Induct 5000 (висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 26.04.2014 р. № 05.03.02-03/33006), в основу роботи яких покладено технологію RCI (фотокаталіз), за якої відбувається генерація активних речовин (гідропероксиди, OH-іони, мікродози озону) для окислення забруднювальних органічних речовин у приміщені свинарника. Дані процеси безпечні для людини та тварин.

Ефективність очищення повітря у приміщені свинарника складає 80-90 %.

На території свинокомплексу розміщено 179 стаціонарних джерел викиду з валовим викидом забруднювальних речовин в атмосферне повітря на рівні 119,820887т/рік (включно з парниковими газами), у т.ч.: пилу хутряного – 66,702802т/рік, метану – 35,820009т/рік, азоту діоксид – 0,031202 т/рік, аміаку – 9,560806 т/рік, сажі – 0,038500 т/рік, сірководню – 2,462495 т/рік, вуглецю оксид – 0,278178 т/рік, фенолу – 0,109720 т/рік, альдегіду пропіонового – 0,658371 т/рік, кислоти капронової – 0,365777 т/рік, диметилсульфіду –0,731511 т/рік, метилмеркаптану – 0,105496 т/рік, диметиламіну – 2,926020 т/рік, мікроорганізмів та мікроорганізмів-продуцентів – 33208954 млн. кл./рік,. Згідно з наведеними показниками, потенційні обсяги викидів забруднювальних речовин не перевищують ГДВ згідно з «Нормативами граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел», затверджених наказом Мінприроди від 27.06.2006 р. № 309, зареєстрованим у Мін’юсті 01.08.2006 р. за № 912/12786.

Згідно Протоколу Державної санітарної-епідеміологічної експертизи від 05.07.2022р.№271 наведена оцінка прогнозованого рівня забруднення атмосферного повітря на межі території найближчої до свинокомплексу житлової забудови с. Яглуш (385м), с.Дички (185м та 310м). За результатами розрахунків, кратність перевищення показників сумарного забруднення (∑ ПЗ) до показника гранично допустимого забруднення (ГДЗ) біля найближчих житлових будинків зазначених вище становить 0,545; 0,680 та 0,615 відповідно, що визначає прогнозований (розрахунковий) рівень забруднення атмосферного повітря сельбищної території як допустимий і безпечний.

За результатами розрахунку сумарного неканцерогенного ризику, що наведені в наданих матеріалах, викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря під час виробничої діяльності свиноферми будуть мати зневажливо малий вплив на здоров’я мешканців вказаних вище населених пунктів.

Одним із шкідливих чинників впливу діяльності свинокомплексу ТзОВ «Ґудвеллі Україна» є шум від вентиляційних систем та автотранспорту. Згідно з розрахунками, рівень звукового тиску від вентиляційного обладнання в октавних смугах з середньогеометричними частотами, еквівалентний (25 дБА) та максимальний (38 дБА) рівні звуку не перевищуватимуть нормативних показників на відстані 185 м (найближча житлова забудова с. Дичка), що відповідає вимогам ДСН 463-19 «Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови», затверджених наказом МОЗ від 22.02.2019 р. № 463, зареєстрованим у Мін’юсті 20.03.2019 р. за № 281/33252 (далі - ДСН 463-19) та додатку № 16 до ДСП 173-76.

.

15. Протипожежні заходи та заходи з цивільного захисту.

Містобудівне моделювання зон можливого небезпечного впливу

Містобудівне моделювання небезпек пов'язаних із небезпечним впливом від міст та об'єктів, віднесених до відповідних груп та категорій цивільного захисту

Містобудівне моделювання проведено з врахування міст та об'єктів, віднесених до відповідних груп та категорій цивільного захисту які розташовані в Івано-Франківській області та згідно таблиці 1 ДБН В.1.2-4:2019.

Найбільший хімічнонебезпечний об’єкт з точковим джерелом забруднення та зоною можливого розповсюдження хімічної речовини 26 км знаходиться в м.Калуш. Однак, оскільки с.Дички знаходиться на відстані 70,4 км від м.Калуш, то  в зону можливого розповсюдження хімічної речовини даний населений пункт не попадає.

Містобудівне моделювання небезпек, пов'язаних із небезпечним впливом від можливих надзвичайних ситуацій на транспорті.

Містобудівний аналіз включає побудову найбільшої небезпечної зони розповсюдження хімічного забруднення від можливої аварії із 60-тонною цистерною з хлором на магістралях залізниці.

Оскільки повна глибина зони розповсюдження небезпечної хімічної речовини від зазначеної можливої надзвичайної ситуації на магістралях залізниці може складати не менше 20 км, то для диференційованого містобудівного аналізу загальна зона найбільшого небезпечного хімічного забруднення розподіляється на три зони, які зазначені нижче. Оскільки відстань до залізниці складає приблизно 6,5 км, то вся проектна територія детального плану потрапляє в третю зону можливого хімічного забруднення.

Схема розміщення території проектування в ІІІ зоні від 5,0-20,0 км

Основні параметри містобудівної моделі найбільших зон можливого хімічного забруднення від магістралей залізниці на розрахунковий етап

Таблиця 15.1

| Найменування | Кількість населення що проживає та найбільш працююча у зонах можливого хімічного забруднення від магістральної залізниці при перевезенні 60т хлору (осіб) |
| --- | --- |
|  | Перша зона 0-2,5 км | Друга зона 2,5-5,0 км | Третя зона більше 5,0 км |
| Працівники | - | - | -11 |
| Всього по території | - | - | -11 |

Також територія проектування потрапляє у прогнозовану зону можливого хімічного забруднення у разі аварії при транспортування ХНР в кількості до 20 т на автошляхах Н-09 та Т-14-17.

Прогнозована глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря у разі аварії на транспорті визначається наказом МВС від 29.11.2019 № 1000 «Про затвердження Методики прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин під час аварій на хімічно небезпечних об’єктах і транспорті».

Містобудівне моделювання небезпек пов'язаних із небезпечним впливом від можливих надзвичайних ситуацій на вибухо-пожежонебезпечних об’єктах.

Відповідно до вихідних даних, територія проектування не потрапляє у прогнозовану зону ураження у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру внаслідок аварій на вибухо-пожежонебезпечних ПНО

Найближчий об’єкт ПНО знаходиться на відстані 11,0 км від території проектування – вул Макухи 1 м. Рогатин (автозаправна станція ОККО).

Згідно вихідних даних на території проектування передбачається розміщення-ємності для палива, яку можна віднести до об’єктів ПНО.

Усі небезпеки, властиві таким об’єктам, обумовлені небезпеками властивостей палива. Ступінь небезпеки, у деяких випадках, залежить від технічних характеристик устаткування та його розташування.

Аналіз подій, що можуть призвести до виникнення аварії (порушення герметичності технологічної системи), дозволяє розділити їх на 2 основні групи: події 1-ої групи і події 2-ої групи.

Події 1-ої групи – події, які можуть призвести до порушення нормального технологічного режиму;

Події 2-ої групи – аварійні ситуації порушення нормального технологічного режиму об’єкту чи стану обладнання, які призводять до того, що герметичність технологічної системи може бути порушена.

Аварійні ситуації можуть мати декілька стадій розвитку, при поєднанні певних умов можуть бути призупинені, перейти у наступну стадію чи перейти на більш високий рівень:

- рівень «А» – аварія, розвиток якої не виходить за межі розглядуваного технологічного блоку;

- рівень «Б» – аварія, розвиток якої виходить за межі розглядуваного технологічного блоку, але обмежена територією ПНО;

- рівень «В» – аварія, розвиток якої виходить за межі, обмежені територією ПНО.

Локалізація ряду аварій можлива лише на перших стадіях розвитку. При неможливості локалізації аварії відбувається ланцюговий розвиток – розгерметизація основного обладнання та викид з нього інших продуктів і т. д., що призводить до ефекту «доміно», особливо небезпечному при великих кількостях пожежо- та вибухонебезпечних речовин.

Заходи захисту працюючих

Захист людей від небезпек, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій у мирний час, та дії засобів ураження в особливий період передбачається за допомогою:

1. Згідно з п. 6 ст. 33 Кодексу цивільного захисту України, постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 841 «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій», та враховуючи результати зонування території за вимогами цивільного захисту, усі працівники ДПТ підлягають обов'язковій евакуації у безпечні райони у разі НС ситуації за участю НХР на транспорті та на особливий період;

2. Відповідно до додатка 1 ДБН В.2.2-5-97 «Захисні споруди цивільного захисту» зі змінами 1-4, укриття людей на території необхідно здійснювати в спорудах подвійного призначення (далі СПП) з відповідними захисними властивостями: ПРУ групи П-5. Радіусу збору працівників в СПП складає 500 м.

Можливі евакуаційні заходи

Під час надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру кількість осіб, що може бути евакуйоване за межі ДПТ становить 11 осіб.

Розпорядження про початок і порядок евакуації передається по всіх каналах зв’язку, працюючих, крім того, повідомляють через адміністрацію підприємств. Працівникам повідомляються місця розгортання збірних евакопунктів, терміни прибуття на ці пункти, маршрути проходження при евакуації пішки, а також інші відомості, що узгоджуються із місцевими умовами, очікуваним масштабом лиха, часом (термінами) його упередження.

В разі виникнення надзвичайної ситуації для тимчасового розміщення евакуйованого населення ДПТ проектом пропонується використання як ЗПЕ, таких об’єктів Рогатинської міської територіальної громади перелік наведено в таблиці 15.2

Маршрут евакуації

Маршрут евакуації працівників – визначаються органами евакуаційної комісії.

Транспортне забезпечення евакуаційних перевезень покладається на органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування і організації, які мають транспорт.

Магістралі сталого функціонування та вулично-дорожня мережа на території села забезпечують можливість виходу працівників із зон ураження не менш, ніж за двома напрямками.

Особливості проведення евакуації при аварії за участю ХНР

В разі виникнення аварії із викидом ХНР, евакуація працівників проводиться за межі зон можливого хімічного забруднення на час проведення робіт з ліквідації наслідків НС. При цьому враховується, що водний об’єкт (річка) є межею розповсюдження хмари хлору в зв’язку із його розчинністю. місцевістю, на незабруднений транспортний засіб. Забруднений транспортний засіб використовується для перевезення працівників тільки забрудненою місцевістю.

Після завершення 1-го етапу евакуації, всі евакуйовані повинні пройти реєстрацію, повну санітарну обробку, після якої проходять дозиметричний контроль. З цією метою спеціалізовані формування, житлово-комунальні служби розгортають пункт санітарної обробки.

Евакуація проводиться в напрямку перпендикулярному напрямку вітру.

Забезпечення фондом захисних споруд

Фонд захисних споруд — сукупність усіх захисних споруд та інших споруд, що можуть бути використані для укриття працівників.

Фонд захисних споруд для працюючих підприємств створюється на території цих підприємств або поблизу них.

Проектом передбачається створення фонду захисних споруд цивільного захисту на території детального плану шляхом комплексного освоєння підземного простору проектних будівель та споруд для розміщення в них СПП з захисними властивостями ПРУ групи П-5;СПП - це наземна або підземна споруда, що може бути використана за основним функціональним призначенням і для захисту працівників.

Перспективні СПП

Таблиця 15.3

| № з/е | Найменування | Існуюча площа підлоги основного приміщення СПП (м²) | Міскість СПП Розрахункова (осіб) | Особливі вимоги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При одноярусному розташуванні нар 1 м² на 1 особу |  |
|  | Адмін-приміщення | 216,3 | 11 | Зберігання засобів індивідуального захисту 1 |

1- остаточні рішення щодо місць тривалого зберігання засобів РХЗ визначаються відповідними органами виконавчої влади і погоджуються відповідними органами МНС згідно Наказу «Про затвердження Інструкції з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту» від 16.12.2002 N 330)

Остаточні рішення щодо СПП, та їх показники буде визначено на подальших стадіях проектування (стадії «Проект» і «Робоча документація»).

Проектування СПП з відповідними захисними властивостями здійснювати згідно з будівельними нормами і правилами проектування захисних споруд цивільного захисту (ДБН В 2.2.5-97 «Захисні споруди цивільного захисту» (зі змінами 1,2,3 та 4 і додатку 1 до нього) та іншими нормативними документами, розробленими та затвердженими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань будівництва і архітектури.

Після уведення в установленому порядку в експлуатацію зазначених СПП, поставити їх на облік.

Розташування фонду ЗСЦЗ з зазначеною місткістю при одноярусному розташуванні нар позначено на схемі «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту».

Для виконання вимог щодо укриття працівників в межах ДПТ на подальших стадіях проектування усі проектні новобудови повинні розроблятися з врахуванням потреби в фонді захисних споруд, що передбачає створення на базі перспективних об`єктів будівництва споруд подвійного призначення для забезпечення захисту людей від різних факторів небезпеки, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій у мирний час, та дії засобів ураження в особливий період.

Система оповіщення

Розділом ІТЗ ЦЗ передбачається, що підприємства, на території проектування, будуть обладнані системами оповіщення (сигнально-гучномовні пристрої, електронні інформаційні табло для передачі інформації з питань цивільного захисту).

Також розділом ІТЗ ЦЗ передбачається встановлення СРВНСО на ПНО.

Містобудівною документацією пропонується здійснювати оповіщення працівників електросиреною типу С-40, яка забезпечує озвучення на території в радіусі 300-700 м. Радіус озвучення залежить від рівня вуличних шумів, характеру і висоти забудови, висоти встановлення електросирени над поверхнею землі. Вони встановлюються на найвищих будинках на рівні не менше як 2,5 м від верхньої точки даху в стороні від димових і вентиляційних труб, а також джерел сильних і постійних шумів.

В місцях масового перебування людей на територіях проектування необхідно встановити гучномовці для інформування та оповіщення працівників в надзвичайних ситуаціях. В даному випадку необхідно використовувати рупорні гучномовці типу 100ГР-32, 50ГР-45, які призначені для використання на відкритих територіях з високим рівнем шуму та володіють високим звуковим тиском. Дані гучномовці встановлюються, як правило, вздовж вулиць на стовпах, вежах, фасадах будівель та споруд на висоті 4-8 м від землі.

Гучномовці поєднуються із системою мовлення всередині підприємств і в звичайному режимі використовуються для інформування працівників про діяльність об’єкта, реклами чи транслювання музики, а у випадку надзвичайних ситуацій використовуються для оповіщення працівників.

Крок встановлення даних гучномовців становить від 50 до 150 м та залежить від обраного типу гучномовця (тип гучномовців та їх кількість визначається на стадії проектування об’єкта).

Оповіщення працівників здійснюватиметься сиренами типу С-28, розміщеними в межах інформативної доступності.

Під час оповіщення працівників необхідно передбачати обов’язкове доведення сигналів і повідомлень до осіб з фізичними, психічними, інтелектуальними та сенсорними порушеннями, закладів охорони здоров’я, які мають ліжковий фонд.

Будівництво, реконструкція та розвиток систем оповіщення

Система оповіщення у повному обсязі проробляється у спеціалізованій роботі, яка не входить до складу ДПТ. У завершеному вигляді система оповіщення виконується на стадіях "проект" та "робочі креслення" або " робочий проект" згідно із окремим завданням на проектування визначеної території.

Будівництво, реконструкція та розвиток МАСЦО здійснюються на підставі рішень відповідних МОВВ, ОМСВ відповідно до рекомендацій ДСНС. Проекти погоджуються із структурними підрозділами з питань ЦЗ органів виконавчої влади.

Відповідальність за створення, реконструкцію, удосконалення, організацію утримання в постійній готовності до використання за призначенням МАСЦО, організацію та здійснення оповіщення покладається на керівника відповідної ланки територіальної підсистеми ЄДСЦЗ за погодженням з територіальним органом ДСНС.

ЛСО створюються (реконструюються) за проектами, розробленими відповідно до вимог ДСТУ, ДБН, галузевої нормативно-технічної документації та інших нормативних актів, що забезпечують безпечне ведення технологічного процесу, погодженими із відповідним структурним підрозділом з питань ЦЗ МОВВ та відповідними територіальними або місцевими органами управління ДСНС.

Відповідальність за створення, реконструкцію, удосконалення та утримання в постійній готовності до використання за призначенням ЛСО, організацію та здійснення оповіщення покладається на керівника ПНО та керівника (власника) підприємства, до складу якого входять ПНО.

ОСО створюються (реконструюються) за проектами (схемами), погодженими із відповідним структурним підрозділом з питань ЦЗ МОВВ.

Відповідальність за створення, реконструкцію, удосконалення та утримання в постійній готовності до використання за призначенням ОСО, організацію та здійснення оповіщення покладається на керівника (власника) об'єкта з масовим перебуванням людей.

Система оповіщення працівників у повному обсязі проробляється у спеціалізованій роботі, яка не входить до складу містобудівної документації. У завершеному вигляді система оповіщення виконується на стадіях «проект» та «робочі креслення» або «робочий проект» згідно із окремим завданням на проектування визначеної території.

Проектом будівництва автоматизованої системи централізованого оповіщення повинні передбачатися заходи щодо резервування каналів та ліній зв’язку (у тому числі бездротового) для здійснення управління технічними засобами оповіщення.

Відомості про потребу та розміщення резервів матеріальних засобів для ліквідації наслідків аварій на об'єктах.

Територія проектування потрапляє в зону хімічного забруднення, тому відповідні органи виконавчої влади повинні проаналізувати територію ДПТ щодо необхідності створення матеріального резерву з обладнанням та засобами відповідно до додатка 2 постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій».

Протипожежні заходи.

Пожежогасіння (при потребі) на першу чергу здійснюватиметься від існуючого найближчого пожежного  депо, яке знаходиться м.Рогатин Рогатинської МТГ на відстані 13км від проектної ділянки. На проектний період передбачено будівництво пожпосту на території свинокомплексу. Заїзд до пожежно-рятувальної частини буде здійснюватись з місцевої дороги. Також передбачається розміщення 2 пожрезервуарів  та водопроводу з системою гідрантів.

Нижче в таблиці поданий перелік пожежно-рятувальної техніки для обслуговування свинокомплексу.

Перелік пожежної та рятувальної техніки,

для обслуговування свинокомплексу за межами с. Дички

| Найменування | Марка | База (шасі) | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| Пожежна автоцистерна | АЦ-40(130)636 | Зіл-130 | 2 шт |
| Пожежна автоцистерна | АЦ-40/4(53229)308 | КамАЗ-53229 | 1 шт |
| Пожежний автомобіль порошкового гасіння | АП-4(43114) | КамАЗ-43114 | 1 шт |
| Пожежна автодрабина | АД-30(131)Л21 | Зіл-131 | 1 шт |

Витрати на зовнішнє пожежогасіння будівлі (об'єм від 50 до 100тис.м3) при кількості одночасних пожеж (1 пожежа) -15 л/с при ширині будівлі більше 60м при ступені вогнестійкості ІІ та категорією за вибухово-пожежною небезпекою Г згідно ДБН В.2.5-74:2013 табл.6.

Необхідний об'єм води на потреби пожежогасіння,а саме протипожежний запас води повинен зберігатися в проектній пожежній водоймі свинокомплексу.

Витрати води на зовнішнє пожежогасіння приймається 10л/сек при кількості одночасних пожеж -1 (ДБН В. 2.5-74-2013 “Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди”, табл. 3).

Отже, для потреб пожежогасіння на території потрібно передбачити резервуар на 108 м3, проектна пожежна водойма повністю покриватиме потреби води на пожежогасіння.

Більш детально рішення по зберіганню протипожежного запасу води, а також рішення, необхідні для пожежогасіння розробляються у наступних стадіях проектування (проект, робоча документація).

Всі проектні будівлі повинні відповідати нормам пожежної безпеки - повинні бути забезпечені безперешкодним проїздом пожежної техніки до місць пожежі та забезпечені нормативними під'їздами для пожежних машин до будівель і пожежних резервуарів згідно норм  пожежної безпеки (під'їзд пожежної техніки з двох сторін до будинків та споруд тощо).

Повинні бути витримані всі протипожежні відстані між будівлями та спорудами різного призначення у відповідності до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 п.15.2.3 табл.15.3.

До будівель та споруд по всій їх довжині повинен бути забезпечений під'їзд пожежних автомобілів: з одного боку - при ширині будівлі або споруди до 18 метрів, і з двох сторін - при ширині більше 18 метрів.

Конструкція дорожнього одягу доріг та проїздів, які використовуються для руху пожежних автомобілів, повинні відповідати розрахунковим навантаженням.

При проектуванні будівництва, реконструкції, технічного переоснащення та капітального ремонту підприємств свиноферми та їх окремих будівель слід виконувати вимоги чинних ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», НАПБ А.01.001-2004 «Правила пожежної безпеки в Україні» та протипожежних вимог інших відповідних нормативних документів.

Приміщення, де перебувають в обігу вибухо-пожежно-небезпечні речовини і матеріали, повинні бути оснащені автоматичними засобами контролю параметрів, значення яких визначає вибухо-пожежонебезпечність процесу сигналізацією граничних значень і системи блокувань, які перешкоджають виникненню аварійних ситуацій.

Будівлі, приміщення та споруди підприємства, а саме: приміщення свинарника, склад комбікормів, склади тари та господарського інвентарю повинні обладнуватись автоматичними установками пожежної сигналізації. Також будівлі та приміщення повинні обладнуватись системами оповіщення про пожежу та керування евакуацією людей у відповідності з вимогами ДБН В.1.1-7-2002, НАПБ Б.06.004-97, іншими нормативними документами з цього питання, в тому числі відомчими (галузевими)переліками, погодженими з центральним органом виконавчої влади з будівництва та архітектури та з центральним органом державного пожежного нагляду.

.

Первинні протипожежні заходи, які необхідно забезпечити для пожежної безпеки

В	рамках	реалізації	містобудівної	документації	визначено необхідні заходи для забезпечення пожежної безпеки, а саме:

1.  Реалізацію повноважень органів  керівництва  підприємства щодо вирішення  типу організаційно-правових та інших заходів;

1.1 Забезпечення зв'язку й оповіщення працюючого персоналу про пожежу;

1.2 Організацію навчання працюючого персоналу заходам пожежної безпеки та пропаганду в області пожежної безпеки, сприяння поширенню пожежно- технічних знань;

1.3 Установка щитів з первинними засобами для гасіння пожежі, тощо.

2. Розроблення і здійснення заходів щодо забезпечення пожежної безпеки об'єктів власності, які мають передбачатися в планах і програмах розвитку території, забезпечення належного стану джерел протипожежного водопостачання, утримання у належному стані засобів забезпечення пожежної безпеки;

3. Забезпечення безперешкодного проїзду пожежної техніки до місць пожежі.

3.1 Забезпечити зручні під'їзди для пожежних машин до будівель і пожежних резервуарів згідно норм пожежної безпеки;

3.2 Підтримання у належному стані під'їздів до джерел і водозабірних пристроїв покладається на керівництво даного підприємства.

3.3 Проїзди та внутрішньо-майданчикові шляхи повинні мати тверде покриття.

3.4 При проектуванні проїздів і пішохідних шляхів необхідно забезпечувати можливість проїзду пожежних машин до будівель, у тому числі із вбудовано-прибудованими  приміщеннями,  і доступ  пожежників з автодрабин або автопідйомників у будь-яке приміщення. Конструкція дорожнього одягу проїздів для пожежної  техніки  повинна  бути  розрахована на навантаження від пожежних автомобілів. Тупикові проїзди повинні закінчуватися майданчиками для розвороту пожежної техніки розміром не менш ніж 12 х 12 метрів. Максимальна протяжність тупикового проїзду не повинна перевищувати 150метрів.

4. Забезпечення нормативних протипожежних розривів між будівлями та спорудами, інженерних мереж:

4.1. Витримати протипожежні відстані між будівлями та спорудами різного   призначення   у   відповідності   до    вимог    ДБН Б.2.2-12:2019 п.15.2.3(таб.15.3) При новому  будівництві необхідно додержуватись протипожежних відстаней між будівлями і спорудами  в  залежності   від ступеня вогнестійкості та інших вимог;

4.2. Додержуватись відстаней від найближчих підземних мереж у відповідності до вимог ДБН Б.2.2-12:2019. У відповідності з будівельними нормами і правилами всі інженерні мережі (водоводи, каналізаційні, лінії електропередач, лінії зв'язку) необхідно забезпечити санітарними та охоронними зонами, щоб уникнути пошкоджень, аварій та інших можливих несправностей та нещасних випадків.

4.3. Додержуватись відстаней від комплектних трансформаторних підстанцій у відповідності до вимог ДБН Б.2.2-12:2019.

На наступних стадіях проектування слід забезпечити повний обсяг заходів з пожежної безпеки відповідно до вимог чинного законодавства.

16. Заходи щодо реалізації детального плану на етап від 3 років до 7 років.

Черговість реалізації детального плану території за межами населеного пункту наступна:

Рішення сесії Рогатинської міської ради щодо:

1.затвердження проекту детального плану території;

2.видача містобудівних умов та обмежень на початок будівництва;

3.будівництво будівель та споруд на земельній ділянці;

4.влаштування під’їздів та проїздів з твердим покриттям;

5.влаштування благоустрою території.

Примітка:

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Детальний план територій підлягає розгляду на громадських слуханнях. Порядок проведення громадських слухань визначено постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року №555.

Загальна доступність матеріалів детального плану території забезпечується шляхом його розміщення на веб-сайті органу місцевого самоврядування, у місцевих друкованих засобах масової інформації, а також у загальнодоступному місці у приміщенні такого органу, крім частини,  що належить до інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства. Зазначена частина може включатись до складу детального плану як окремий розділ.

Виконавчий орган місцевої ради забезпечує оприлюднення детального плану території протягом 10 днів з дня його затвердження.

Детальний план території розглядається і затверджується виконавчим органом місцевої ради протягом 30 днів з дня його подання.

Детальний план не підлягає експертизі.

17. Перелік вихідних даних

- Рішення сесії Рогатинської міської ради №5015 від 28.06.2022р.

- Топографо-геодезична зйомка земельної ділянки;

- Лист департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури «Про врахування державних інтересів при розроблені  детального плану території»;

- Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи №12.2-18-4/5671 від 13.09.2022р.

- Протокол Державної санітарно-епідеміологічної експертизи №271 від 05.07.2022р.

- Викопіювання з генерального плану с.Дички

- Вихідні дані надані замовником щодо кількості свиней в розрізі відгодівля/дорощування, місць в кожній стайні, та загальну кількість свиней по свинокомплексу в с.Дички відповідно до європейських стандартів.

- Завдання на проектування.

ВИХІДНІ ДАНІ

(Додаток Б)

18. Техніко-економічні показники (Додаток В)

Техніко-економічні показники детального плану території

| № | Назва показників | Одиниця виміру | Значення показників |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Існуючий стан | Етап 3-5 років |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Територія |  |  |  |
|  | Територія в межах проекту | га | 8,7065 | 8,7065 |
|  | в тому числі: |  |  |  |
|  | Ділянка №1 | га | 8,3465 | 8,3465 |
|  | Ділянка №2 | га | 0,36 | 0,36 |
|  | Під забудовою | га | 1,3380 | 2,5791 |
|  | Під проїзною частиною та пішохідною зоною | га | 1,3902 | 1,7845 |
|  | - Під газонами | га | 5,9783 | 4,3429 |
| 2 | Кількість працюючих | чол. | 6 | 11 |
| 3 | Інженерне обладнання |  |  |  |
|  | Водопостачання | м3/добу | н.д | 127,23 |
|  | Водовідведення(в тому числі гноєсистема) | т3/добу | н.д | 169,70 |
|  | Електропостачання | МВт/рік | н.д | на наступній стадії розробки |
|  | Газопостачання | тис.м3/рік | н.д | на наступній стадії розробки |

Висновки

Детальний план території земельних ділянок за межами населеного пункту с.Дички Рогатинської міської ради Івано-Франківської області, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, власниками якого є ТзОВ «Ґудвеллі Україна» розроблено відповідно до чинних нормативних документів станом на жовтень 2022 року.

Детальний план території не підлягає експертизі.

ГАП								Заяць В.А.

#### В. ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ